II

As tabelas de encaminhamento apresentadas dizem respeito a sistemas da rede local da instituição ABCD. Considere que: (i) os sistemas A e B funcionam como hosts; (ii) os sistemas C e D funcionam como routers de interligação entre as diversas redes IP; (iii) o sistema D acede a um ISP que liga a instituição à Internet através da interface Ser0; (iv) existem outros hosts, não representados, nas várias redes IP da empresa. Atendendo a estes aspectos, responda às seguintes alíneas:

|  | Sistema A |  |
| --- | --- | --- |
| Destino | Próximo nó | Interface |
| 192.10.20.0/24 | 192.10.20.1 | Eth0 |
| default | 192.10.20.254 | Eth0 |

|  | Sistema B |  |
| --- | --- | --- |
| Destino | Próximo nó | Interface |
| 192.10.21.0/24 | 192.10.21.1 | Eth1 |
| default | 192.10.21.254 | Eth1 |

|  | Sistema C |  |
| --- | --- | --- |
| Destino | Próximo nó | Interface |
| 192.10.20.0/24 | 192.10.20.254 | Ke0 |
| 192.10.21.0/24 | 192.10.21.254 | Ke1 |
| 192.30.30.0/24 | 192.30.30.254 | Ke2 |
| default | 192.30.30.253 | Ke2 |

|  | Sistema D |  |
| --- | --- | --- |
| Destino | Próximo nó | Interface |
| 192.10.20.0/24 | 192.30.30.254 | Fe0 |
| 192.10.21.0/24 | 192.30.30.254 | Fe0 |
| 192.30.30.0/24 | 192.30.30.253 | Fe0 |
| 192.40.40.0/24 | 192.40.40.254 | Ser0 |
| Default | 192.40.40.100 | Ser0 |

- Desenhe o esquema da topologia da rede local da instituição em causa, incluindo os endereços IP e os nomes lógicos de todas as interfaces envolvidas (para simplificação do esquema, considere as distintas redes IP em topologia em barramento e o ISP de acesso à Internet como uma nuvem).

- Considerando o uso de supernetting, existe alguma forma de reduzir a tabela de encaminhamento do router D sem alterar em nada a conectividade geral da instituição? Se sim, apresente-a justificando as alterações a efectuar na tabela.

- Considerando que o sistema B pretende comunicar com o sistema A, quais as consequências, em termos de conectividade, de retirar a entrada Default da tabela de encaminhamento do Sistema A?

- Considere que, recorrendo à técnica de subnetting, a instituição decidiu alterar o seu esquema de endereçamento de forma a utilizar apenas o endereço de rede 192.10.20.0, apesar de manter a topologia inicial.

  - Assumindo a existência de endereços reservados, quantos bits para subnetting são necessários para endereçar todas as redes da instituição, maximizando o número de hosts endereçáveis em cada uma delas? Que máscara de rede/subrede (formato decimal e binário) deve ser usada para o efeito?

  - Usando o novo esquema de endereçamento, atribua endereços às diversas subredes e interfaces dos sistemas A e C.

  - Com o esquema de endereçamento proposto, qual a percentagem de endereçamento de hosts perdida face a um esquema sem subnetting?