Multimédia

# 3º Ano Licenciatura em Engenharia Biomédica

## Universidade do Minho

Trabalho Prático nº 2

Utilize o MatLab  para realizar as tarefas de programação. O resultado é um relatório que inclua  os programas,  entradas, resultados e comentários do autor.

Embora possa ser feito em grupo o trabalho é individual. Será posteriormente avaliado com um mini-teste.

- Estudo das três transformadas de imagem para comparação da sua capacidade de compactação de energia. Os passos detalhados são os seguintes:

  - Obtenha a figura da Lena e leia o ficheiro para o MatLab.

  - Calcular uma dada transformada de imagem (FFT,DCT ou DWT)

    - Transformada Rápida de Fourier (FFT). A função do MATLAB é “fft2” que devolve um vector complexo do mesmo tamanho duma dada  imagem. Use “fftshift” para tornar o vector centralizado

    - Transformada Discreta do Coseno. A função MATLAB é “dct2” que devolve um vector real com o mesmo tamanho da imagem

    - Tranformada Discreta de  Ondoleta  (DWT):  A função MATLAB é “wavedec2” que tem como parâmetro de entrada  o número de escalas e o tipo de  ondoleta (‘bior4.4’). “wavedec2” devolve dois parâmetros [WC WS]: WC armazena todos coeficientes como uma sequência 1D e WS como uma matriz (use o comando “dwtmode(‘per’)” estabelecer o modelo DCT antes de a usar).

  - Visualize os coeficientes da transformada como uma imagem. Para fazê-lo pegue no seu valor absoluto e escale-os na gama (0,1)  ou (0,255).

  - Matenha ¼, 1/16 ou 1/64 dos coeficientes FFT,DCT ou DWT  de baixa frequência colocando os coeficientes de alta frequência a zero. Pode-se concretizar isso usando os filtros de zona como se segue.

  - Calcule a proporção entre a energia dos coeficientes  na banda passante e a energia total correspondente  aos três filtros de zona mostrados acima

  - Faça a transformada inversa e calcule o erro quadrático médio entre a imagem original e reconstruída.

    - Inversa da Transformada Rápida de  Fourier é “iff2”(use primeiro iffshift)

    - Inversa da Transformada Discreta   do Coseno é “idct2”

    - Inversa da Transformada Discreta de Ondoleta é “waverec2”. (i.e., K=waverec2(WC’,WS,’bior4.4’);)

  - Desenhe as curves de Jp e MSE relativamente a diferentes porções de coeficientes mantidos isto é ¼., 1/16, 1/64.

    - Discuta os resultados  obtidos

- Usar os filtros de zona  pode não ser adequado para testar a compactação da energia na DWT  (ao contrário do DCT)porque tem sempre uns coeficientes de alta energia  no canto superior esquerdo. Daí que se use esta abordagem alternativa

  - Comparação do DCT e DWT em termos de compactação de energia

    - Calcular o DCT e DWT.

    - Obter os histogramas dos coeficientes DCT e DWT

    - Mantenha ¼, 1/16 e  1/64 dos coeficientes de maior magnitude.

  - Calcule a proporção entre a energia total e a energia dos coeficientes  mantidos

  - Calcule as transformadas inversas para reconstruir a imagem.

  - Calcule o erro quadrático médio (MSE) entre a imagem original e reconstruída.

Leituras Recomendadas: Cap 5,8  do Mrinal Mandal